За допуск к эксплуатации грузоподъемного крана отвечает его владелец

О.В. БЛИЗНЮК, консультант управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора

Обращаем внимание руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности, что новая редакция Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов (далее – Правила) утверждена постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66 и вступила в действие с 1 июня текущего года.Основные изменения требований Правил коснулись нескольких моментов.

Ранее грузоподъемные краны в Правилах подразделялись на грузоподъемные краны, подлежащие регистрации в Госпромнадзоре, и грузоподъемные краны, которые не подлежат регистрации в Госпромнадзоре.

Согласно части второй ст. 3 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. «О промышленной безопасности» (далее – Закон) объектами отношений в области промышленной безопасности являются опасные производственные объекты, потенциально опасные объекты и технические устройства. Исходя из этого требования Правил распространяются на:

опасные производственные объекты, указанные в позиции 10 таблицы 2 приложения 1 к Закону и в подп. 3.1 п. 3 Правил, т.е. на грузоподъемные краны мостового типа грузоподъемностью 20 т и более, эксплуатируемые на опасных производственных объектах (здания, цехи, участки, площадки);

потенциально опасные объекты, указанные в подп. 5.1 п. 5 приложения 2 к Закону и в подп. 3.2 п. 3 Правил.

Справочно.

К потенциально опасным объектам в том числе относятся грузоподъемные краны:

краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением кранов, используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, учебных центров организаций;

краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;

краны кабельного типа;

краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 т, за исключением кранов с постоянным вылетом или не снабженных механизмом поворота, переставных кранов для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемых на монтируемом сооружении, башенных кранов, используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, учебных центров организаций;

краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или с грузовым моментом более 15 тонно-метров, за исключением кранов-манипуляторов, устанавливаемых на фундаменте;

грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления;

краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом.

Также к потенциально опасным объектам относятся технические устройства, которые указаны в подп. 3.2 п. 3 Правил, технические устройства, эксплуатируемые на грузоподъемных кранах, указанных в подп. 3.1 и 3.2 п. 3 Правил.

Справочно.

К техническим устройствам относятся:

расчетные металлоконструкции;

приборы и устройства безопасности;

грузозахватные органы;

грузозахватные приспособления;

тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве.

Справочно.

К грузоподъемным кранам, для организации эксплуатации которых можно применять требования Правил, относятся:

➢ краны мостового типа, управляемые из кабины, и башенные краны, используемые в учебных целях на полигонах учреждений образования, учебных центров организаций;

➢ краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта, а также управляемые дистанционно по радиоканалу или однопроводной линии связи;

➢ краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно;

➢ краны-манипуляторы, устанавливаемые на фундаменте;

➢ краны-манипуляторы автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые, гусеничные, на специальном шасси, на шасси колесного и гусеничного тракторов, рельсовые, железнодорожные, переставные, прицепные, самоустанавливающиеся грузоподъемностью до 5 т включительно или с грузовым моментом до 15 т·м включительно;

➢ краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота;

➢ краны переставные для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении;

➢ краны, установленные на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах, отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;

➢ электрические тали, которые не входят в состав механизмов грузоподъемных кранов, указанных в подп. 3.1 и 3.2 п. 3 Правил.

В пункте 5 Правил указаны те грузоподъемные краны, которые ранее относились к грузоподъемным кранам, не подлежащим регистрации в Госпромнадзоре. Обращаем внимание, что теперь субъекты хозяйствования вправе применять по своему усмотрению нормы Правил для организации их эксплуатации.

Следующим изменением в требованиях Правил стало то, что к грузоподъемным кранам, эксплуатируемым в Республике Беларусь, спроектированным и изготовленным до введения в действие технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется, в части их устройства применяются требования технических нормативных правовых актов, согласно которым они спроектированы и изготовлены, а также указанные в эксплуатационной документации изготовителя.

С полной версией материала можно ознакомиться, оформив подписку на журнал

Подписаться на журнал Вы можете:

- Позвонив в редакцию по телефону 8 (017) 388 08 30

- Оплатив счет-фактуру:

- Счет-фактура на подписку на журнал со скидкой 25% (на год);

- Счет-фактура на подписку на журнал постоянным подписчикам со скидкой 15% (на полугодие);

- Счет-фактура на подписку на журнал (на полугодие);

- Счет-фактура на книгу “Экзамен для руководителя по охране труда”;

- Счет-фактура на подписку на электронную версию журнала (на полугодие, PDF-формат).